# Leitern (tragbar)
siehe auch Drehleiter-/Hubrettungsgeräteeinsatz
## Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise
### allgemein
Abstände zu spannungsführenden Teilen halten!
### Steckleiter (nach DIN 14 711)
Anzahl Leiterteile	Rettungshöhe	Leiterlänge	Masse (max.)
			Holz	Aluminium
1	1,60 m	2,70 m	14 kg	10 kg
2	3,40 m	4,60 m	28 kg	20 kg
3	5,20 m	6,50 m	42 kg	30 kg
4	7,00 m	8,40 m (ca. 2. OG)	56 kg	40 kg

### 3-teilige Schiebleiter (nach DIN 14 715)
Rettungshöhe		12,20 m (3. OG)
Leiterlänge		14,00 m
Masse (max.)	Holz	100 kg
Aluminium	75 kg

Im Freistand darf die Leiter nur bis zur Höhe der Stützen bestiegen werden!
### Klappleiter (nach DIN 14 713)
Rettungshöhe	2,20 m
Leiterlänge	3,00 m
Masse (max.)	10 kg

Klappleitern dürfen nicht als Hebel oder Rammbock verwendet werden!
### Hakenleiter (nach DIN 14 710)
Leiterlänge	4,40 m
Masse (max.)	12 kg

## Quellenangabe
- B1-Lehrgang 02/2012 am Führungs- und Schulungszentrum der BF Köln
- Hamilton. Handbuch für den Feuerwehrmann. Ulrich Kortt et al. Richard Boorberg Verlag. 2004
## Stichwörter
tragbare Leitern

Tracedump:
newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16